DOTAZNÍKOVÝ LIST  ____________________

pro objednávku čtvrtotáčkového servomotoru

(MOK, MOKED, MOKP EEx, MOKPED EEx, KP mini, KP midi)

| Armatura | Množství, ks.: |
| --- | --- |
| Typ, DN, PN |  |  |
| Mechanické připojení k servomotoru |
| ISO 5211 Velikost | ( F03 | ( F04 | ( F05 | ( F7 | ( F10 | ( F12 | ( F14 |
|  | ( F16 | ( F25 | ( F30 | ( F35 | ( F40 | ( F48 | ( Jiná |
| Úhel natočení armatury | ( 90º | ( Jiné |
| Tvar hřídele (rozměry podle obr.) | ( kulatá hřídel s drážkou pro pero d7___mm b4 ___mm Počet drážek __ |  |
|  | ( čtyřhranná hřídel S ___mm ( Poloha dle DIN 3337 ( ISO 5211 |  |
|  | ( hřídel FH S ___mm d7___mm |  |
| ( Jiná (ukázat typ, normu nebo přiložit náčrtek) |
| Parametry pro výběr servomotoru |
| Krouticí moment pro ovládání armatury | Zavírací _____Nm | Otevírací _____Nm | Požadovaný čas zavírání/otevírání___sek. |
| Okolní prostředí | Krytí | Teplota, (C | Poznámka |
|  | ( IP 65 ( IP 67 ( ______ | Od | Do | Pro nevýbušné servomotory, teplota ne výše než +55°С |
|  |  | ( –25 ( –40 | ( –50 ( –60 ( ______ | ( +55 ( +70 ( ______ |  |
| Prostředí s nebezpečím výbuchu | ( není třeba | ( ExdIIBT6 ( ExdIICT6 ( ExdeIIBT6 ( ExdeIICT6 ( __________________ | ExdIICT6 a ExdeIICT6 – jen do teploty –25°С |
| Napájecí napětí | ( 3×380 (400) V, 50 Hz ( 1×220 (230) V, 50 Hz ( _______________ |
| Funkce servomotoru | ( Otevřít/zavřít | ( Regulace |
| Řídící signál | Diskrétní signál (napěťový) ( ~250 V ( +24 V ( ________ ( ________ |
|  | Analogový signál ( Proudový 4-20 mA ( ___________________ |
|  | ( Digitální signál - protokol Profibus-DP ( Digitální signál - protokol Modbus-RTU |
| Zpětnovazební signál | ( Proudový vysílač polohy 4-20 mA ( Aktivni ( Pasivní ( Odporový vysílač (0-100Ω/0-10V) |
| Řídící systém |
| Typ systému | ( Elektromechanický | ( Elektronický DMS2 ED | ( Elektronický DMS2 |
| Signalizační jednotka | ( V kompletu | ( V kompletu | ( V kompletu |
| Blok místního ovládání | ( V kompletu | ( V kompletu | ( V kompletu |
| Vestavěný displej | – | ( V kompletu | ( V kompletu |
| Mechanický ukazatel polohy | ( V kompletu (mimo nevýbušné provedení) | ( V kompletu (mimo nevýbušné provedení) | ( V kompletu (mimo nevýbušné provedení) |
| Elektronický ukazatel polohy - displej | – | ( V kompletu | ( V kompletu |
| Reverzační jednotka | ( Relé | ( Relé | ( Relé |
|  | Poznámka – reverzační jednotka se používá pouze u servomotoru s třífázovým elektromotorem. |
| Vyplnil: |

# Text boxes

www.zpa-pecky.cz